# Sixième génération

Pentium PRO  (haut de gamme)

- nom de code : P6

- date de mise en marché : nov 95

- vitesses de CPU : 150, 166, 180, 200 MHz

- vitesse du bus externe : 60, 66 Mhz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture de type Exécution Dynamique (4 pipelines)

(Dynamic Execution, p 74)

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,35 micron

- nb de transistors : 5,5 millions

- aspect physique : boîtier DCPGA (SPGA à double structure)

- connecteur à la carte-mère : socket 8

- co-processeur mathématique intégré

- double voltage : 2,4V et 3,3V

- cache L1 (8K + 8K)

- cache L2 : 256K, 512K, 1 Mo , vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 64 bits  (Dual Independent Bus Architecture, p 75)

- pas d’instructions MMX

- note : possibilité de 4 processeurs en parallèle

Pentium II (première version)

- nom de code : Klamath

- date de mise en marché : mai 97

- vitesses de CPU : 233, 266, 300 MHz

- vitesses du bus externe : 66, 100 MHz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture de type Exécution Dynamique

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,35 micron

- nb de transistors : 7,5 millions

- aspect physique : cartouche SEC

- connecteur à la carte-mère : slot 1

- co-processeur mathématique intégré

- double voltage : 2,8V (noyau) et 3,3V (E/S)

- cache L1: (16K + 16K)

- cache L2 : 512 K,  externe, ½ vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 64 bits  (Dual Independent Bus Architecture, p 75)

- instructions MMX

Pentium II (deuxième version)

- nom de code : Deschutes

- date de mise en marché : jan 98

- vitesses de CPU : 333, 350, 400,450  MHz

- vitesses du bus externe : 66, 100 Mhz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture de type Exécution Dynamique

- bus d’adresses : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,25 micron

- nb de transistors : 7,5 millions

- aspect physique : cartouche SEC

- connecteur à la carte-mère : slot 1

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 2 V et 3,3 V

- cache L1  (16K + 16K)

- cache L2 : 512 K externe, ½ de la vitesse du CPU

- bus de cache : 64 bits

- instructions MMX

PIII (version 1)

- nom de code : Katmai

- date de mise en marché : fév 99

- vitesses de CPU : 450, 500, 550, 600 MHz

- vitesses du bus externe : 100, 133  MHz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture : Exécution Dynamique (10 pipelines)

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,25 micron

- nb de transistors : 9,5 millions

- aspect physique :  SECC2

- connecteur à la carte-mère : slot 1

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 2 V et 3,3 V

- cache L1  (16K + 16K)

- cache L2 : 512 K, externe, ½ vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 64 bits

- instructions SSE (SSE and SSE2  p 72)

PIII (version 2)

- nom de code : Coppermine (Cumine)

- date de mise en marché : oct  99

- vitesses de CPU : 500, 533, 600, 650, 667, 700, 733, 750, 800, MHz et 1 GHz

- vitesses du bus externe : 100, 133  MHz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture : Exécution Dynamique (10 pipelines)

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,18 micron

- nb de transistors : 28 millions

- aspect physique : SECC2 ou FC-PGA

- connecteur à la carte-mère : slot 1 (SECC2) ou socket 370 (FC-PGA)

- co-processeur mathématique intégré

- voltage  1,6V et 3,3V

- cache L1 :  16K + 16K

- cache L2 : 256K, intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 128 bits

- instructions SSE

PIII (version 3)

- nom de code : Tualatin

- date de mise en marché :

- vitesses de CPU : 1,1   1,2  1,3  1,4 GHz

- vitesse du bus externe : 133  MHz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture : Exécution Dynamique (10 pipelines)

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,13 micron

- nb de transistors : 44 millions

- aspect physique : FC-PGA2

- connecteur à la carte-mère : socket 370

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,475 V

- cache L1 :  16K + 16K

- cache L2 : 256K, 512K   intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 128 bits

- instructions SSE

Celeron (Version 1)  (modèle de base)

- nom de code : Covington

- date de mise en marché : avril 98

- vitesses de CPU : 266, 300 MHz

- vitesses du bus externe : 66 MHz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture : Exécution Dynamique

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,25 micron

- nb de transistors : 7,5 million

- aspect physique : cartouche SEP

- connecteur à la carte-mère : slot 1

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 2V , 3,3V

- cache L1 (16K + 16K)

- cache L2 : aucune

- instructions MMX

Celeron (version 2) (modèle de base)

- nom de code : Mendochino

- date de mise en marché : jan 99

- vitesses de CPU : 266, 300 MHz

- vitesse du bus externe : 66 MHz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture : Exécution Dynamique

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,25 micron

- nb de transistors : 18,9 million

- aspect physique : cartouche SEP

- connecteur à la carte-mère : slot 1, Socket 370

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 2,8 V et 3,3 V

- cache L1  (16K + 16K)

- cache L2 : 128 K, intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 64 bits

- instructions MMX

Pentium II Xeon  (haut de gamme)

- nom de code : Drake

- date de mise en marché : juin 98

- vitesses de CPU : 400, 450 MHz

- vitesse du bus externe : 100 MHz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture de type Exécution Dynamique

- bus d’adresses : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,25 micron

- nb de transistors : 7,5 millions

- aspect physique : cartouche SEC

- connecteur à la carte-mère : slot 2

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 2,8 V et 3,3 V

- cache L1 (16K + 16K)

- cache L2 : 512K, 1 Meg et 2 Meg, externe,vitesse du CPU

- bus de cache : 64 bits

- instructions MMX

- note : utilisé pour serveurs (poss de 8 processeurs Xeon par serveur)

PIII Xeon  (haut de gamme)

- nom de code : Tanner

- date de mise en marché : mars 99

- vitesses de CPU : 500, 550 MHz

- vitesse du bus externe : 100 MHz

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture : Exécution Dynamique

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,25 micron

- nb de transistors :

- aspect physique : cartouche SEC

- connecteur à la carte-mère : slot 2

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 2V et 3,3 V

- cache L1  (16K + 16K)

- cache L2 : 512K, 1 Mo, 2 Mo,   externe,vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 64 bits

- instructions SSE

- note : poss de 8 processeurs Xeon par serveur

# Septième génération

P4 (première version)

- nom de code : Willamette

- date de mise en marché : nov 00

- vitesses de CPU :1,3  1,4  1,5  1,6  1,8  2 GHz

- vitesse du bus externe : 100 MHz/ 400 MHz QDR  (400 MegaTransferts  par seconde (MT/sec))

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture : Netburst (20 pipelines)

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,18 micron

- nb de transistors : 42 millions

- aspect physique : mPGA478

- connecteur à la carte-mère : socket 423, 478

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,7 – 1,75  V

- cache L1 : 8K (données) + 12K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 256K , intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 256 bits

- instructions SSE2 (SSE and SSE2  p 72)

P4 (deuxième version)

- nom de code : Northwood

- date de mise en marché : jan 02

- vitesses de CPU : 1,6A 1,8A  2A  2,2   2,4  2,6  2,8 3  3,06  3,2  3,4 GHz

- vitesse du bus externe : 100 MHz/ 400 MHz QDR (2 à 2,6 GHz)

133 MHz/ 533 MHz  QDR (2,2 à 3,06 GHz)

200 MHz/ 800 MHz  QDR  (3 à 3,4  GHz)

- bus interne de données : 32 bits

- bus externe de données : 64 bits

- architecture : Netburst (20 pipelines)

- Hyperthreading : quelques modèles

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,13 micron

- nb de transistors : 55 millions

- aspect physique : mPGA478

- connecteur à la carte-mère : socket 478

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,5 V

- cache L1 : 8K (données) + 12K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 512 K intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 256 bits

- instructions SSE2

AMD met sur le marché son processeur 64 bits (Athlon 64)  Sept 03

P4 (troisième version)

- nom de code : Prescott

- date de mise en marché : fev 04

- vitesses de CPU : 2,6E  2,8E   3E   3,2E  3,4E  3,6  3,8 GHz

- vitesse du bus externe :    133 MHz/ 533 MHz  QDR (2,6  à 2,8 GHz)

200 MHz/ 800 MHz  QDR  (3 à 3,8 GHz)

- bus interne de données : 32 bits (premiers modèles) et 64 bits (EMT 64)

- bus externe de données : 128 bits

- architecture : Netburst (31 pipelines)

- Hyperthreading : oui  (quelques modèles)

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable : 64 Go

- taille du circuit : 0,09 micron

- nb de transistors : 125 millions

- aspect physique : LGA 775

- connecteur à la carte-mère : socket 775

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,2 - 1,4 V

- cache L1 : 16K (données) + 12K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 1 Mo, 2 Mo  intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 256 bits

- instructions  SSE3

- execute disable bit (quelques modèles)

- virtualisation technology (VT) (quelques modèles)

- introduction des numéros

- ENHANCED Intel SpeedStep Technology (EIST) (qq modèles)

P4 (quatrième  version)

- nom de code : Cedar Mill

- date de mise en marché : jan 06

- vitesses de CPU : 3  3,2  3,4  3,6 GHz

- vitesse du bus externe :   200 MHz/ 800 MHz  QDR

- bus interne de données : 64 bits  (EM64T)

- bus externe de données : 128 bits

- architecture : Netburst (31 pipelines)

- Hyperthreading : oui

- bus d’adresse : 36 bits

- mémoire adressable: 64 Go

- taille du circuit : 0,065 micron

- nb de transistors :

- aspect physique : LGA 775

- connecteur à la carte-mère : socket 775

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,3 V

- cache L1 : 16K (données) + 12K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 2   Mo intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 256 bits

- instructions SSE3

- execute disable  bit